影响印刷干燥的因素

在印刷纸质产品的时候，其中有一道工序叫做印刷干燥。我们都知道，印刷成品是干的，这是因为印刷过程经过干燥的，为了保障印刷品的质量，就必须要保持印刷机的排风系统完好无缺。而印刷品的干燥过程，往往会受到很多因素的影响。

一、印版对干燥的影响

对于凹印来说，印版网穴的深度对干燥速度有很大影响，例如深度为33μm的网穴和18μm的网穴，前者印刷油墨的干燥时间比后者要多一倍以上。

二、环境对干燥的影响

一般在20度以下的温度环境中印刷，油墨自然干燥性要减弱。在30度以上的印刷厂环境中印刷，油墨的自然干燥性有加快的趋势。

三、空气湿度对干燥的影响

1、空气中的水分进入油墨，造成溶剂的综合挥发性变差；

2、空气中水分的大量存在会抑制溶剂的挥发。

三、油墨对干燥的影响

1、水性油墨的干燥效果与油墨的pH值有密切关系。在相同条件下，当pH值过低时，油墨的干燥速度加快；pH值过高时，油墨干燥速度缓慢，容易出现印品背面蹭脏等现象。

2、溶剂型油墨中混合溶剂的挥发速度直接决定油墨的干燥性能，混合溶剂中不同组分挥发速度不同。

四、印刷速度对干燥的影响

不同的印刷速度对干燥系统的性能有不同的要求，在速度要求比较高的情况下，对干燥烘箱的加热距离和干燥效率都有比较高的要求。如果所配套的干燥系统不能使溶剂充分挥发，则很容易造成残留溶剂超标。

正如我们所看到的，干燥受到很多因素的影响，我们要时刻保持印刷通风系统的畅通无阻，才能保证印刷品的质量。