丝网印刷工艺介绍

丝网印刷术至今有两千多年的历史，在20世纪80年代丝网印刷技术得到飞速发展。发展最早的是德国和意大利，尤其是德国，网印设备品种齐全，制造精良，在业内享有较高声誉。在中国，丝印设备的初期发展是80年代中期。80年代末期，生产丝印设备和丝印周边设备的厂家逐渐增多，产品初步形成系列化，但大部分设备设计简单，由于此时的丝印工业处于高速成长期，从事丝印的厂家陆续增加，当时丝网印刷的从业人数达15万人，极大刺激了中国内地丝网印刷设备制造业的发展。90年代，设备制造厂商已增加到近100家，制造厂商的不断增加，带来了激烈的竞争，使我国的网印设备制造业进入了一个专业化和自动化发展的年代。那丝网印刷到底是个什么东西呢？印刷耗材行业网简单介绍一下。

丝网印刷的定义

丝网印刷，简言之，是将真丝、合成纤维丝或金属丝编织成网，将其紧绷于网框上，采用手工刻膜或光化学制版的方法制成网版，网版上只留下图文部分可以透过油墨，而非图文部分的网眼全部被堵死，透不过油墨。

丝网印刷的原理

丝网印刷属于四大印刷术（凸版印刷，凹版印刷，平版印刷，孔版印刷）中的孔版印刷。丝网印刷的图文部分网孔能够透过油墨，漏至承印物上，印版上其余部分堵死，不能透过油墨，在承印物上形成空白。这就是丝网印刷的基本原理。

丝网印刷的特点

（1）制版和印刷方法简便，设备投资少，成本低，易于上马，在小批量生产中经济效益好；

（2）不受承印物种类、尺寸、形状，表面材质的限制；由于丝网版柔软，所需印刷压力小，可进行曲面，凹面，纺织品，玻璃， 陶瓷，金属表面均可印刷。

（3）印品墨层厚，色彩鲜艳，立体感和遮盖力强。 厚度一般在30~100微米之间，用发泡油墨可达300微米

（4）便于将耐光颜料参入油墨中，得到耐光性强的印刷品，以及进行液晶印刷、磁性印刷和发泡印刷等。

（5）丝印被广泛地用于印刷大型广告、招贴画、印染、陶瓷器皿上的装潢图案，各种塑料制品、标牌、印刷线路板以及各种工艺品等。

丝网印刷的一些要求

1.丝网印刷对丝网的基本要求:

编织平滑。以防止漏白，油墨堆积。

耐磨性良好。

要有较高的抗拉强度。

应该有与承印物、印刷图象相适应的结构,如目数、通孔率和丝网厚度。

要有耐受油墨、清洁剂等化学作用的性能。

要有较好的弹性，以保证每个印刷行程后可以回复。

接触水后的膨胀率尽可能小，以保证印版尺寸稳定。

与各种丝网感光材料有良好的粘附性能。

2.丝网印刷对网框的基本要求

承受绷网力。

坚固、耐用、轻便。

在温湿变化较大的情况下，其性能应保持稳定。

具有一定的耐水、耐溶剂、耐化学药品、耐酸、碱性能。

3.丝网印刷对丝印油墨的基本要求

适应各种承印材料。

具有理想的干燥性、固化性和成膜特性。

UV油墨适应高速印刷。

具有各种功能性，以扩大应用领域，香味、温变等等。

使用安全，利于环保。